#### SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA MOCY ZAMÓWIONEJ

- Podstawą ustalenia wielkości mocy zamówionej w poszczególnych budynkach stanowią zużycia energii cieplnej na cele c.o. i c.w.u.:

a/ w zakresie c.o. – maksymalne miesięczne zużycie w okresie od października do końca

marca ostatniego sezonu grzewczego

b/ w zakresie c.w.u. – średnioroczne zużycie z ostatniego pełnego roku kalendarzowego

- Ustalenie mocy zamówionej odbywa się w następujący sposób:

- moc cieplna na cele c.o. :

Qco = Eco /(2,4 * Sdni)

gdzie:

Qco – moc cieplna na potrzeby grzewcze [MW]

Eco – zużycie energii cieplnej na cele grzewcze w okresie

rozliczeniowym [GJ]

Sdni – stopniodni w okresie rozliczeniowym

- moc cieplna na cele c.w.u.

Qcwu = Ecwu/(3,6 * 24 * dni)

gdzie:

Qcwu – moc cieplna na potrzeby ciepłej wody użytkowej [MW]

Ecwu – zużycie energii cieplnej na cele c.w.u. w okresie

rozliczeniowym [GJ]

dni – ilość dni poboru ciepłej wody w okresie rozliczeniowym

- W przypadku budynków poddanych termomodernizacji w okresie od 1 kwietnia do 30 września weryfikacja mocy przez Sprzedawcę będzie przesunięta na koniec grudnia danego roku. Do wyliczenia mocy przyjęte zostanie maksymalne miesięczne zużycie ciepła w okresie od października do grudnia uwzględniając wpływ termomodernizacji.

- Odbiorca ma obowiązek dostarczyć Dostawcy wykaz zmodernizowanych obiektów wraz z końcowymi protokołami wykonanych prac termomodernizacyjnych na tych budynkach.

- W przypadku obiektów nowopodłączanych zamówienie mocy cieplnej odbywa się w oparciu o dokumentację techniczną.

- Zamówienie mocy cieplnej w oparciu o powyższą procedurę nie zwalnia Odbiorcy z przestrzegania podpisanej umowy lub przepisów rozporządzeń wykonawczych do Ustawy Prawo Energetyczne.

SPRZEDAWCA:							ODBIORCA: